Структура условного обозначения шкафов релейной защиты

и автоматики ввода 10(6) - 154кВ

РЗШТ – 16 - Х   Х  – Х   ХХ  ХХХХ  ХХХХ   ХХХХ

1          2     3    4      5     6         7           8             9

1 – шкаф релейной защиты и автоматики;

2 – функциональное назначение:

цифра 16 – для защиты ввода.

3 – тип ввода:

цифра 1 – для одного ввода;

цифра 2 – для двух вводов.

4 – Н - наружной установки

В - внутренней установки.

5 – тип основной защиты, встроенного в шкаф, устройства РЗА:

1 - микропроцессорное реле защиты РЗЛ-01.хх;

2 - микропроцессорное реле защиты РЗЛ-05.ДхВВ;

3 - микропроцессорное реле защиты РЗЛ-05.АхВВ;

4 - Ваш вариант _______________________________________________________________.

6 – номинальное значение высшего напряжения:

цифра 154 – 154 кВ; цифра 110 – 110 кВ;  цифра 35 – 35 кВ; цифра 10 – 10 кВ; цифра 6 – 6 кВ.

7 – степень защиты по ГОСТ 14254:  ІР-54;  ІР-40.

8 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: УХЛ1 ; УХЛ3.

9 – номер опросного листа (форма опросного листа приведена по тексту ниже).

Условное обозначение стандартного шкафа защиты ввода 35кВ:

РЗШТ – 16-2 В – 2 35  ІР40 УХЛ4 0001

В этом случае защита двух вводов 35кВ  осуществляется устройством типа РЗЛ-05.ДхВВ.

Примечания:

1. Допускаются варианты с использованием других устройств релейной защиты в соответствии c заданиями проектных организаций.