Структура условного обозначения шкафов релейной защиты

и автоматики силового трансформатора 10(6) - 154кВ

РЗШТ – 20 Х – ХХ/Х Х Х Х– ХХХ/ХХ/ХХ – 54 УХЛ1 – ХХХ

1         2   3      4    5  6  7  8       9    10   11     12    13          14

1 – шкаф релейной защиты и автоматики;

2 – функциональное назначение:

цифра 20 – для защиты силового трансформатора.

3 – Н - наружной установки

В - внутренней установки.

4 – тип силового трансформатора:

цифра 21 – двух обмоточный;

цифра 22 – с расщепленными вторичными обмотками;

цифра 31 – трех обмоточный.

5 – тип основной защиты, встроенного в шкаф, устройства РЗА:

1 - реле дифференциальной защиты ДЗТ-11 или другие;

2 - терминал РЗА  двухобмоточного трансформатора СЕЗАМ-Т;

3- терминал РЗА  трехобмоточного трансформатора СЕЗАМ-Т3;

4- RET 650; 	5- RET 670;

0 – без устройства защиты.

6 – тип защиты ввода, встроенного в шкаф, устройства РЗА:

1- устройство защиты по току и напряжению РЗЛ-05.А1ВВ;

2 – устройство защиты по току и напряжению РЗЛ-05.Г1ВВ;

3 – устройство защиты по току РЗЛ-04.501;  4 – устройство защиты по току РЗЛ-01.02;

5 – другое устройство защиты;  0 – без устройства защиты.

7 – тип резервной защиты трансформатора, встроенного в шкаф, устройства РЗА:

1 – устройство защиты по току РЗЛ-01.02; 2 – устройство защиты по току РЗЛ-04.501;

3 – устройство защиты по току РЗЛ-03.107; 4 – другое устройство защиты;

0 – без устройства резервной защиты.

8 – наличие встроенного в шкаф устройства автоматического управления РПН трансформатора:

1 – устройство автоматического управления РПН трансформатора РЗЛ-05.К1РПН01;

0 – отсутствие устройства автоматического управления.

9 – номинальное значение высшего напряжения:

цифра 154 – 154 кВ; цифра 110 – 110 кВ; 	цифра 35 – 35 кВ.

10 – номинальное значение среднего напряжения:

цифра 35 – 35 кВ;

0 – отсутствие среднего напряжения (можно не указывать).

11 – номинальное значение низшего напряжения:

цифра 10 – 10 кВ;  цифра 6 – 6 кВ;

12 – степень защиты по ГОСТ 14254:  ІР54; ІР40

13 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150:  УХЛ1; УХЛ3.

14 – номер опросного листа (форма опросного листа приведена по тексту ниже).

Условное обозначение стандартного шкафа защиты и автоматики двух обмоточного трансформатора:

РЗШТ – 20 Н – 21/2 0 1 1– 35/0/10 – 54 УХЛ1 – 001

В этом случае защита двух обмоточного трансформатора осуществляется устройством типа СЕЗАМ-Т (основная защита) и устройством РЗЛ-01.02 (резервная защита) без защиты вводного выключателя.

Автоматическое управление РПН трансформатора осуществляется устройством РЗЛ-05.К1РПН01

Примечания:

1. Допускаются варианты с использованием других устройств релейной защиты в соответствии c заданиями проектных организаций.